Marché 2018-01

Marché de travaux

à procédure adaptée

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

(BPU)

TRAVAUX SUR LES OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AYGUES OUVEZE EN PROVENCE

| Numéro | Libellé et prix unitaire en toutes lettres Euros | Prix Unitaire en chiffres |
| --- | --- | --- |
| 1 | CHAPITRE I - TRAVAUX PREPARATOIRES |  |
| 1.1 | INSTALLATION ET REPLI |  |
| 1.1.1 | Installation de chantier pour des travaux dont le montant est supérieur à 10 000 € |  |
|  | Ce prix rémunère : - l'amené et le repli du matériel, - la mise en place et le maintien durant la durée des travaux de la signalisation de chantier conformément aux autorisations de voirie délivrées par les autorités compétentes et à la règlementation en vigueur, - la prise en compte des règles de sécurité en matière de chantier situés dans l'emprise des voiries publiques ou privées, - la fourniture, la mise en place et le maintien durant la durée des travaux des panneaux d'information de chantier du maître d'ouvrage - le piquetage du chantier avec repérage à la bombe ou cloutage des éléments de réseau existants et des éléments à mettre en oeuvre (branchements EU, raccordements divers). Ce piquetage devra être exécuté au moins 10 jours avant le début du chantier et devra permettre l'établissement des plans d'exécution qui seront remis au maître d'oeuvre par l'entreprise avant démarrage des travaux pour validation. Ce prix rémunère également la mise en oeuvre d'une déviation simple, - y compris toutes sujetions |  |
|  | le forfait : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 1.1.2 | Installation de chantier pour travaux dont le montant est inférieur à 10 000 € Ce prix rémunère : - l'amené et le repli du matériel, - la mise en place et le maintien durant la durée des travaux de la signalisation de chantier conformément aux autorisations de voirie délivrées par les autorités compétentes et à la règlementation en vigueur, - la prise en compte des règles de sécurité en matière de chantier situés dans l'emprise des voiries publiques ou privées, - la fourniture, la mise en place et le maintien durant la durée des travaux des panneaux d'information de chantier du maître d'ouvrage - le piquetage du chantier avec repérage à la bombe ou cloutage des éléments de réseau existants et des éléments à mettre en oeuvre (branchements EU, raccordements divers). Ce piquetage devra être exécuté au moins 10 jours avant le début du chantier et devra permettre l'établissement des plans d'exécution qui seront remis au maître d'oeuvre par l'entreprise avant démarrage des travaux pour validation. Ce prix rémunère également la mise en oeuvre d'une déviation simple, - y compris toutes sujetions |  |
|  | le forfait : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 1.1.3 | Plus value pour installation de chantier renforcée |  |
|  | Plus value au prix 1.1.1 Ce prix rémunère : - l'ensemble des prestation prévues au prix 1.1.1 - la mise à disposition sur site, d'un bungalow de chantier adapté pour les réunions, équipé de tout le matériel nécessaire (tables, chaises, éclairage, chauffage...) - y compris toutes suggestions de fournitures jugées necessaires par le maître d'ouvrage ou le maître d 'oeuvre. |  |
|  | le forfait : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 1.1.4 | Plus value pour signalisation renforcée |  |
|  | Plus value au prix 1.1.1 Ce prix rémunère la mise en oeuvre d'une déviation importante nécessitant des moyens importants de signalisation et sortant du contexte de la simple déviation ponctuelle de chantier, telle que mentionnée au prix 1.1.1 Cette prestation ne pourra être engagée sans l'avis écrit du maître d’oeuvre. Ce prix comprend : - l'ensemble des prestations prévues au prix 1.1.1 - la signalisation de chantier nécessaire à la mise en oeuvre d'une déviation routière en cas de travaux sous Route Départementale ou nationale, conformément aux arrêtés de circulation du Conseil départemental ou des autres gestionnaires de la voirie concernée par les travaux, avec maintien et maintenance de cette signalisation durant toute la durée du chantier, - y compris toutes suggestions de fournitures et de mise en oeuvre, notamment le panneautage de la déviation |  |
| 1.1.5 | le forfait : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plus value pour sécurisation renforcée Plus value au prix 1.1.1 Ce prix rémunère la mise en œuvre de la défense, l'éclairage et le gardiennage des chantiers durant la nuit. le forfait : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 1.1.6 | Plus value installation de chantier pour travaux avec amiante ciment |  |
|  | Plus value au prix 1.1.1 Ces travaux ne pourront être effectués que par des personnes habilitées et dans les conditions définies dans le cadre des mesures de sécurité imposées par le Décret n°2012-639 du 04 mai 2012 , du plan de retrait des canalisations en amiante ciment et du guide de prévention de l'INRS, avec une entreprise agréée pour effectuer ce type de travaux et répondant aux normes de certification: NF 46 - 010 et NF 46 - 011 La prestation comprend notamment: - la fourniture et mise en place d'une unité mobile de décontamination conforme aux normes et préconisations de l'INRS, - y compris raccords aux réseaux et consommations , - la fourniture et mise en place des équipements de protection individuel, |  |
|  | le forfait: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 1.2 | SIGNALISATION |  |
| 1.2.1 | Alternats |  |
|  | Ce prix rémunère la mise en place de feux tricolores alternats sur toutes voies, conformément à la règlementation en vigueur et aux prescriptions des services de l'état. |  |
|  | la journée : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 1.3 | DECOUPAGE DE REVETEMENT |  |
|  | Découpage des revêtements de routes de toute nature, y compris le démontage de la chaussée et de ses fondations, quelle que soit l'épaisseur : |  |
| 1.3.1 | A la bêche pneumatique ou à la scie mécanique |  |
|  | le mètre linéaire : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 1.4 | CONSTAT D'HUISSIER |  |
|  | Constat de l'état avant travaux des éléments suivants dans l'emprise de l'ensemble des travaux : - voiries, réseaux et ouvrages existants dans l'emprise des travaux - habitations riveraines, - murs de clôtures ou de soutainement, - caves ou garages situés sous la voirie ou à proximité de celle-ci. Ce constat sera réalisé soit par un huissier ou un expert agréé par le maître d'ouvrage ou son représentant. |  |
| 1.4.1 | Constat d'huissier ou d'expert |  |
|  | le forfait : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 1.4.2 | Plus value pour constat à l'intérieur d'un bâtiment |  |
|  | Cette plus value, comprend l'établissement d'un constat d'huissier à l'intérieur d'un bâtiment, Elle ne pourra être engagée sans l'avis écrit du maître d'ouvrage |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 1.5 | DEBROUSSAILLAGE, ABATTAGE ET DESSOUCHAGE D'ARBRES |  |
|  | Dessouchage pour arbre mesuré à un mètre au-dessus du sol, rebouchage des trous et entretien, transport des souches aux décharges et destruction : |  |
| 1.5.1 | Débroussaillage, abattage et déssouchage arbre <= à diam. 0,20 m |  |
|  | le mètre carré : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 1.5.2 | Plus value pour diamètre arbre compris entre 0,20 et 0,50 m |  |
|  | Plus value à l'unité pour abatage et dessouchage |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 1.5.3 | Plus value pour arbre diamètre > 0, 50 m |  |
|  | Plus value à l'unité pour abatage et dessouchage |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 2 | CHAPITRE II - TRAVAUX DE TERRASSEMENTS |  |
| 2.1 | TERRASSEMENT EN PLEINE MASSE |  |
| 2.1.1 | A toute profondeur |  |
|  | Terrassement en pleine masse et à toute profondeur, pour construction d'ouvrages ou maçonneries et recherche de canalisations existantes, sondage de reconnaissance et repérages comprenant : - le démontage de tout type de chaussée, le caniveau, bordures et aires de trottoirs, la mise en dépôt aux endroits désignés pour réemploi des matériaux à réutiliser (macadam, pavés, caniveaux, bordures, vieux sables, etc...) provenant de ce démontage quelle que soit l'épaisseur, - l'extraction des déblais, arrachage ou tronçonnage de racines diverses avec débroussaillement préalable, s'il y a lieu, désinfection des outils au préalable et traitement des racines conformément aux normes en vigueur - selon les nécessités, confection de ponts de service et de planchers de roulage provisoires sur la tranchée, - épuisement ou dérivation d'eau de toute provenance et toutes sujétions pour travail dans l'eau ou dans l'embarras des étais, jusqu'au débit de 60 m3/heure, - si nécessaire le démontage des anciens réseaux ainsi que ses anciens ouvrages dans l'emprise de la chaussée (canalisation, ventouse ...) - toutes sujétions, difficultés ou pertes de temps résultant de la rencontre de canalisations souterraines (eau, gaz, égouts, câbles électriques, téléphoniques, télégraphiques, etc...) et de toutes autres circonstances, démolition et réfection de ponceaux, aqueducs et canaux rencontrés, |  |
|  | le mètre cube : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 2.2 | EXTRACTION DE DEBLAIS EN TRANCHEE |  |
| 2.2.1 | Extraction en tranchée |  |
|  | Extraction de déblais en tranchée, pour une largeur forfaitaire de diamètre ext. du tuyau + 0,6 m de 0 à 1,30 m de profondeur et de diamètre ext. du tuyau + 1 m de 1,3 à 4 m de profondeur en terrain de toute nature, sauf rocher compact et aux engins mécaniques, comprenant : - le démontage des chaussées goudronnées ou pavées, cimentées ou à revêtements spéciaux, y compris le hérisson, le caniveau, bordures et aires de trottoirs, - l'extraction des déblais, arrachage ou tronçonnage des racines diverses avec débroussaillement préalable s'il y a lieu, - mise en dépôt des déblais à évacuer ou à réemployer, reprise, transport et régalage aux décharges publiques ou aux endroits désignés, des déblais en excédent, - selon les nécessités, confection des ponts de service et de planchers de roulage provisoire sur la tranchée, - épuisement ou dérivation d'eau de toute provenance et toutes sujétions pour travail dans l'eau ou dans l'embarras des étais, jusqu'au débit de 60 m3/heure, - y compris lit de pose en sable de 0,10 m d'épaisseur, - le remblai par couches pilonnées et au besoin arrosées, de 0,20 m d'épaisseur, avec de la terre meuble exempte de tout bloc de rocher, nivellement et régalage du remblai au sommet de la tranchée pour recevoir l'empierrement, le pavage ou tout autre revêtement à reconstituer, - la signalisation du chantier suivant les normes et prescriptions en vigueur données par les Services du Conseil Général ou autres gestionnaires de voiries, - toutes sujétions, difficultés ou pertes de temps résultant de la rencontre de canalisations souterraines (eau, gaz, égouts, câbles électriques, téléphoniques, télégraphiques, etc...) et de toutes autres circonstances, - la défense, l'éclairage et le gardiennage des chantiers durant la nuit. |  |
|  | le mètre cube : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 2.2.2 | Plus value pour terrassement à la main |  |
|  | Plus-value au prix n° 2.2.1 pour terrassement à la main, sur secteur ne permettant pas l'emploi d'engins de terrassement, en accord avec le maître d'oeuvre. |  |
|  | le mètre cube : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 2.2.3 | Extraction en surprofondeur |  |
|  | Plus-value au prix n° 2.2.1 pour extraction de déblais à une profondeur comprise entre 1,30 m et 4 m, pour une largeur forfaitaire de 0,5 m + diamètre extérieur + 0,5. |  |
|  | le mètre cube : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 2.3 | PLUS VALUE POUR ROCHER |  |
| 2.3.1 | Extraction au brise béton mécanique |  |
|  | Plus-value au prix n° 2.2.1 pour extraction, avec utilisation d'engins spéciaux de toute nature ou explosifs, de rocher compact ou de vieilles maçonneries rencontrées dans les fouilles et toutes sujétions de l'article 2.2.1, y compris lit de pose en sable, de 0,10 m d'épaisseur, le rocher délité s'enlevant au pic de terrassier ne donnant pas lieu à plus-value. Le mètre cube mesuré en oeuvre est évalué forfaitairement sans plus-value pour foisonnement, de 0 à 4 m de profondeur. |  |
|  | le mètre cube : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 2.3.2 | Extraction au brise béton manuel |  |
|  | Plus-value au prix n° 2.2.1 pour extraction au compresseur et brise-béton manuel, de rocher compact ou de vieilles maçonneries rencontrées dans les fouilles et toutes sujétions de l'article 2.2.1, y compris le lit de pose en sable de 0,10 m d'épaisseur, le rocher délité s'enlevant au pic de terrassier, ne donnant pas lieu à plus-value. Le mètre cube mesuré en oeuvre est évalué forfaitairement sans plus-value pour foisonnement de 0 à 4 m de profondeur. |  |
|  | le mètre cube : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 2.4 | LONGEMENT ET CROISEMENT D'OUVRAGES |  |
| 2.4.1 | Longement de conduite |  |
|  | Longement de conduite dont la distance entre la paroi de tranchée et le flanc de la conduite longée est inférieure à 0,50 m |  |
|  | le mètre linéaire : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 2.4.2 | Croisement de conduite < 0,5 m |  |
|  | Forfait pour croisement d'ouvrage de moins de 0, 5 m de large. |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 2.4.3 | Croisement de conduite >0,5 m |  |
|  | Forfait pour croisement d'ouvrage de plus de 0, 5 m de large. |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 2.5 | EVACUATION DES DEBLAIS |  |
|  | Evacuation des déblais excédentaires provenant des fouilles, y compris le foisonnement, le chargement, l'évacuation par camions et les frais de mise en décharge éventuelle. |  |
| 2.5.1 | Evacuation des déblais exédentaires |  |
|  | Transport et évacuation des déblais exédentaires en décharge |  |
|  | le mètre cube : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 2.5.2 | Evacuation en Centre d'Enfouissement Technique Classe I |  |
|  | Evacuation en Centre d'Enfouissement Technique de classe I (matériaux en amiante ciment) Ce prix sera payé uniquement sur justificatif de pesage et de mise en décharge agréée. Ces prestations devront être réalisées conformément à la réglementation suivante : - Articles L.4121-1 à L.4121-5, L.4612-9, L.4522-1 du code du travail portant sur l'évaluation des risques et la mise en oeuvre des principes généraux de prévention ; - Articles R. 4412-94 et suivants du code du travail ; - Arrêté du 14.05.1996 relatifs aux règles techniques ; - Arrêté du 25.04.2005 relatifs à la formation et la prévention des risques liés à l'amiante ; - Arrêté du 22.02.2007 relatifs à la certification et à la définition des travaux à risques particuliers ; - Décret n°2012-639 du 04 mai 2012 , - du guide de prévention de l'INRS, - Arrêté du 04.05.2007 relatifs aux mesures. |  |
|  | la tonne : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 2.6 | BLINDAGE JOINTIF |  |
|  | Blindage jointif des parois des fouilles en terrain marécageux ou boulant, reconnu nécessaire par le maître d'oeuvre, y compris toutes fournitures et sujétions jusqu'à 4 m de profondeur, quelle que soit la durée d'utilisation. Le blindage sera obligatoire lors de l'exécution de fouilles exédant 1,30 m de profondeur |  |
| 2.6.1 | Blindage monobloc agréé |  |
|  | le mètre linéaire : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 2.7 | LIT DE POSE ET ENROBAGE |  |
|  | Fourniture et mise en place de sable, gravillon ou grain de riz, pour lit de pose et pour enrobage des canalisations. Le volume de sable sera calculé comme suit : - 0.10 m de lit de pose - diamètre extérieur de la canalisation - 0.20 m d'enrobage en applicant la largeur forfaitaire en fonction de la profondeur. |  |
| 2.7.1 | Sable ou grain de riz |  |
|  | La mise en oeuvre de grain de riz sera soumise à l'approbation du maître d'oeuvre |  |
|  | le mètre cube : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 2.7.2 | Matériaux recyclé équivalent |  |
|  | Ce matériaux ne pourra être mis en oeuvre sans l'avis écrit du maître d’oeuvre. |  |
|  | le mètre cube : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 2.8 | REMBLAIS ET APPORTS |  |
|  | Fourniture et mise en place de grave de carrière, de rivière, ou de matériaux recyclés équivalents agréés pour le remblai de tranchée, y compris compactage aux engins mécaniques, par couches de 0, 20 m d'épaisseur. Le mètre cube sera calculé en fonction de la largeur de tranchée et de la profondeur du réseau, sans prise en compte du foisonnement. Les matériaux mis en oeuvre devront dans tous les cas permettre l'obtention in fine de l'objectif de dentification approprié avec obligation de résultat. |  |
| 2.8.1 | Grave calibrée 0/31.5 |  |
|  | le mètre cube : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 2.8.2 | Matériaux recyclé équivalent 0/31.5 |  |
|  | Ce matériaux ne pourra être mis en oeuvre sans l'avis écrit du maître d'oeuvre. |  |
|  | le mètre cube : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 2.8.3 | Grave calibrée 0/60 |  |
|  | le mètre cube : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 2.8.4 | Tout-venant 0/100 |  |
|  | le mètre cube : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 2.8.5 | Réemploi des déblais en remblais |  |
|  | La réutilisation des matériaux sera soumise à l'approbation écrite du maître d'oeuvre. Les remblais seront mis en oeuvre par couches pilonnées, et au besoin arrosées, de 0.20 m d'épaisseur, avec de la terre meuble exempte de tout bloc de rocher, nivellement et réglage du remblai au sommet de la tranchée, pour recevoir l'empierrement, le pavage ou tout autre revêtement à reconstituer avec un objectif minimun de compactage q4 tel que défini dans le guide technique "remblai des tranchées et refection des chaussées" élaboré par le LCPC et le SETRA et conformément aux arrêtés de voirie. Les matériaux mis en oeuvre devront dans tous les cas permettre l'obtention in fine de l'objectif de dentification approprié avec obligation de résultat. Les travaux comprendrons également le balayage et la remise à l'état d'origine de la chaussée après réutilisation des remblais |  |
|  | le mètre cube : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 2.9 | EPUISEMENT D'EAU |  |
|  | Epuisement ou dérivation d'eau, pour un débit supérieur à 60 m3/h, comprenant la mise à disposition d'un groupe de pompage d'une capacité de débit comprise entre 60 m3/h et 300 m3/h |  |
| 2.9.1 | Groupe de pompage |  |
|  | Ce prix rémunère la mise en oeuvre d'un goupe de pompage en tranchée pour épuisement d'eau au delà d'un débit de 60 m3/h |  |
|  | le forfait : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 2.9.2 | Suivant attachement |  |
|  | Plus value au prix 2.9.1 |  |
|  | l'heure : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 2.10 | DEPOSE DE CANALISATION |  |
|  | Ce prix rémunère la dépose de canalisations de tout diamètre, à toute profondeur dans l'embarras des étais, la déconnexion des branchements à conserver et leur bouchonnage provisoire, |  |
| 2.10.1 | le mètre linéaire : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 2.10.2 | Plus value pour canalisations en amiante ciment |  |
|  | Plus value aux prix 2.1.1 et 2.2.1. Ces travaux ne pourront être effectués que par des personnes habilités et dans les conditions définies dans le cadre des mesures de sécurité imposées par le Décret n°2012-639 du 04 mai 2012 , de l'arreté prévu à l'article 4412 - 131 et du guide de prévention de l'INRS, avec une entreprise agréée pour effectuer ce type de travaux et répondant aux normes de certifidation: NF 46 - 010 et NF 46 - 011 La prestation comprend notamment: -les démarches nécessaires aupres des organismes concernés, - transmission des documents attestant que le personnel a suivi une formation sur le retrait de matériaux en amiante, - l'établissement d'un PPSPS - l'établissement d'un plan de retrait et de confinement de matière contenant de l'amiante - l'établissement d'un mode opératoire spécifique à la dépose de matiere contenant de l'amiante - l'établissement de fiches de suivi d'exposition au MCA, - mise en place d'un extracteur d'air à filtration absolue, - gestion des eaux contaminées, -l'établissement de bordereau de suivi des MCA, - balisage des zones et des dépôts, - demande d'autorisation d'évacuation de déchets type 1&2 La prestation comprend aussi : - la fourniture et mise en place d'une unité mobile de décontamination conforme aux normes et préconisations de l'INRS, - y compris raccords aux réseaux et consommations , - la fourniture et mise en place des équipements de protection individuel, |  |
|  | le mètre linéaire : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 2.11 | PROTECTION SANITAIRE |  |
|  | Forfait pour nettoyage, désinfection régulière du matériel, et soins des racines qui devront être coupées proprement, avec des produits agréés conformes aux normes en vigueur, |  |
| 2.11.1 | Pour arbres et végétaux |  |
|  | le forfait : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 2.12 | TRANCHEES COMMUNES |  |
|  | Tranchées communes |  |
|  | En cas de pose en tranchée commune avec d'autres conduites, le prix de la tranchée sera payé sur site comme suit : 1) Tranchée de même profondeur : Extraction de déblais en tranchée, pour une largeur forfaitaire mesurée par rapport au diamètre extérieur d'une canalisation défini comme suit : -Où Diam " A " = diamètre extérieur de la canalisation " A " -Où Diam " B " = diamètre extérieur de la canalisation " B " -Où Ecart " E " = 0.20 m sauf contraintes particulières et après accord du maître d'oeuvre. De 0 à 1.30 m de profondeur : 0,20 + Diam. A + " Ecart. E " + Diam. B + 0.20 De 1.30 à 4.00 m de profondeur : 0.30 + Diam. A + " Ecart. E " + Diam. B + 0.30 La répartition des cubatures sera effectuée comme suit : -Tranchée de la canalisation A = 0.20 + Diam A+ (" Ecart. E "/2) -Tranchée de la canalisation B = 0.20 + Diam B + (" Ecart. E "/2) 2)Tranchée avec aménagement d'une banquette : Lors de l'aménagement d'une banquette, la partie de la tranchée comprise entre le fil d'eau de la canalisation la plus profonde et le fil d'eau de la canalisation la moins profonde sera comptabilisée comme tranchée non commune et rémunérée selon les prix 2.2 La comptabilisation en tranchée commune débutera au niveau du fil d'eau de la canalisation la moins profonde. La répartition des cubatures sera alors effectuée comme ci-dessus. Ce prix comprend toutes les suggestions des prix 2.2. Les cubatures réparties selon les règles ci-dessus seront rémunérées respectivement aux prix de chaque bordereau. Ces calculs s'appliqueront également pour la pose de canalisations supplémentaires " C " ," D ", ... |  |
|  | le mètre cube : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3 | CHAPITRE III - TRAVAUX DE CANALISATIONS |  |
| 3.1 | CANALISATION GRAVITAIRE P.V.C. SN 8 |  |
|  | Fourniture et pose en tranchée ouverte, de canalisations pour assainissement, y compris le dressement du fond de fouille, le transport à pied d'oeuvre, le bardage des tuyaux, les coupes, la mise en place, le calage, les essais, le mètre courant de canalisation suivant la longueur utile mesurée après pose, y compris toutes sujétions - pour tuyaux PVC type Assainissement, série renforcée (SN8 ou équivalent), avec emboîtement et joint d'étanchéité en élastomère, conforme à la norme NFP 16.362 |  |
| 3.1.1 | P.V.C. renforcé diam. 125 mm |  |
|  | Ce diamètre ne pourra être mis en oeuvre qu'après accord du maître d'oeuvre |  |
|  | le mètre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.1.2 | P.V.C. renforcé diam. 160 mm |  |
|  | le mètre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.1.3 | P.V.C. renforcé diam. 200 mm |  |
|  | le mètre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.1.4 | P.V.C. renforcé diam. 250 mm |  |
|  | le mètre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.1.5 | P.V.C. renforcé diam. 315 mm |  |
|  | le mètre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.1.6 | P.V.C. renforcé diam. 400 mm |  |
|  | le mètre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 | CANALISATION GRAVITAIRE EN POLYPROPYLENE Fourniture et pose en tranchée ouverte, de canalisations pour assainissement, y compris le dressement du fond de fouille, le transport à pied d'oeuvre, le bardage des tuyaux, les coupes, la mise en place, le calage, les essais, le mètre courant de canalisation suivant la longueur utile mesurée après pose, y compris toutes sujétions - pour tuyaux en polypropylène avec emboîtement et joint d'étanchéité conforme à la norme Diamètre 160 mm le mètre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diamètre 200 mm le mètre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diamètre 250 mm le mètre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diamètre 315 mm le mètre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.3 | CANALISATION DE REFOULEMENT EN PVC |  |
|  | Fourniture et pose de tuyaux en chlorure de polyvinyle rigide à emboîtement avec joint caoutchouc, d'un type agréé, en tranchée ouverte, y compris le dressement du fond de fouille, le transport à pied d'oeuvre, le bardage des tuyaux, les coupes, la mise en place, le calage, les essais, la confection des coudes et les raccords en fonte pour d > ou égal 53/63 mm |  |
| 3.3.1 | P = 16 bars - D = 53/63 mm |  |
|  | le mètre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.3.2 | P = 16 bars - D = 76,8/90 mm |  |
|  | le mètre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.3.3 | P = 16 bars - D = 93.8/110 mm |  |
|  | le mètre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.3.4 | P = 16 bars - D = 106.6/125 mm |  |
|  | le mètre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.3.5 | P = 16 bars - D = 141/160 mm |  |
|  | le mètre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.4 | CULOTTE DE BRANCHEMENT P.V.C. |  |
|  | Fourniture et pose de culotte de branchement sur canalisations Assainissement en P.V.C. |  |
| 3.4.1 | diam. 200/125 mm |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.4.2 | diam. 200/160 mm |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.4.3 | diam. 200/200 mm |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.4.4 | diam. 250/160 mm |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.4.5 | diam. 250/200 mm |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.4.6 | diam. 315/160 mm |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.4.7 | diam. 315/200 mm |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.4.8 | diam. 400/160 mm |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.4.9 | diam. 400/200mm |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.5 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 3.5.5 3.5.6 3.5.7 | CULOTTE DE BRANCHEMENT PLYPROPYLENE Fourniture et pose de culotte de branchement sur canalisations assainissement en polypropylène diam. 200/125 mm l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . diam. 200/160 mm l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . diam. 200/200 mm l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . diam. 250/160 mm l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . diam. 250/200 mm l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . diam. 315/160 mm l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . diam. 315/200 mm l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.6 | COUDE P.V.C. SDR 34 |  |
|  | Fourniture et pose de coudes sur canalisations Assainissement en P.V.C. |  |
| 3.6.1 | diam. 125 mm |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.6.2 | diam. 160 mm |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.6.3 | diam. 200 mm |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.7 | MANCHON P.V.C. SDR 34 |  |
|  | Fourniture et pose de manchon sur canalisations Assainissement en P.V.C. |  |
| 3.7.1 | diam. 125 mm |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.7.2 | diam. 160 mm |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.7.3 | diam. 200 mm |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.7.4 | diam. 250 mm |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.7.5 | diam. 315 mm |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.7.6 | diam. 400 mm |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.8 | RACCORDS DE PIQUAGE EN PVC. |  |
|  | Fourniture et pose de raccords à plaquettes sur canalisations Assainissement en P.V.C. |  |
| 3.8.1 | diam. 200/125 mm |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.8.2 | diam. 250/160 mm |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.8.3 | diam. 315/160 mm |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.8.4 | diam. 400/160 mm |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.9 | CANALISATION EN FONTE DUCTILE GRAVITAIRE |  |
|  | Ce type de canalisation en fonte sera uniquement mis en oeuvre sur les réseaux gravitaires Fourniture et pose en tranchée ouverte, de canalisations pour assainissement de type gravitaire, y compris le dressement du fond de fouille, le transport à pied d'oeuvre, le bardage des tuyaux, les coupes, la mise en place, le calage, les essais, le mètre courant de canalisation suivant la longueur utile mesurée après pose, y compris toutes sujétions Pour tuyaux en fonte ductile type Assainissement Gravitaire, à emboîtement et joint en élastomère, conforme à la norme A 48.801 Ce prix comprend la fourniture et la mise en oeuvre de canalisations en fonte pour la collecte et le transport gravitaire des eaux usées qui devront avoir les caractéristiques suivantes : La canalisation en fonte sera de type ductile centrifugée de diamètre intérieur (mm) défini ci-après. La jonction des éléments de canalisation sera automatique par emboitement. La tenue mécanique de la canalisation devra être garantie par une rigidité annulaire spécifique minimale de 32 kN/m². Le revêtement extérieur assurera la protection contre la corrosion. Il sera constitué d'une couche de 200 gr/m² de zinc projeté et complété par une couche de finition époxydique. Le revêtement intérieur du fût assurera la protection contre la corrosion, l'abrasion et les agressions chimiques susceptibles d'être rencontrées dans les réseaux de transport des eaux usées. Il sera composé d'une protection organique à base de résine époxydique. La liaison entre chaque élément de canalisation sera assurée par une bague de joint automatique de qualité NBR (nitrile) autorisant le contact avec les hydrocarbures et les huiles. Les matériaux les constituants seront conformes à la norme NF EN681. |  |
| 3.9.1 | fonte diam. 150 mm |  |
|  | le mètre linéaire : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.9.2 | fonte diam. 200 mm |  |
|  | le mètre linéaire : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.9.3 | fonte diam. 250 mm |  |
|  | le mètre linéaire : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.9.4 | fonte diam. 300 mm |  |
|  | le mètre linéaire : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.10 | PIECES DE RACCORD EN FONTE GRAVITAIRE |  |
|  | Les prix du mètre de tuyau sont portés aux prix 3.7.1 à 3.7.4 du présent bordereau par diamètre de canalisation. Fourniture et pose de pièces de raccords sur canalisations fonte type assainissement gravitaire, compris transport à pied d'oeuvre, bardage et mise en place. La fourniture de ces pièces de raccords sera payée d'après le tableau d'équivalence défini au CCTP, en mètres de tuyaux droits de diamètre correspondant. |  |
| 3.10.1 | Pièce de raccord fonte diam. 150 mm |  |
|  | le mètre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.10.2 | Pièce de raccord fonte diam. 200 mm |  |
|  | le mètre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.10.3 | Pièce de raccord fonte diam. 250 mm |  |
|  | le mètre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.10.4 | Pièce de raccord fonte diam. 300 mm |  |
|  | le mètre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.11 | CANALISATION FONTE DUCTILE refoulement |  |
|  | Ce type de canalisation en fonte sera plus particulièrement mis en oeuvre sur les réseaux de refoulement. Fourniture et pose en tranchée ouverte, de canalisations pour Assainissement, conforme à la norme EN 598 et de marque de qualité NF, y compris le dressement du fond de fouille, le transport à pied d'oeuvre, le bardage des tuyaux, les coupes, la mise en place, le calage, les essais, le mètre courant de canalisation suivant la longueur utile mesurée après pose, compris toutes sujétions - pour tuyaux en fonte ductile type Assainissement , à emboîtement et joint en élastomère, conforme à la norme A 48.801 Ce prix comprend la fourniture et la mis en oeuvre de canalisations en fonte pour la collecte et le transport gravitaire et sous pression des eaux usées qui devront avoir les caractéristiques suivantes : La canalisation en fonte sera de type ductile centrifugée de diamètre intérieur (mm) défini ci-après. Le revêtement extérieur assurera la protection contre la corrosion. Il sera constitué d'une couche de 200 gr/m² de zinc projeté et complété par une couche de finition époxydique. Le revêtement intérieur du fût assurera la protection contre la corrosion, l'abrasion et les agressions chimiques susceptibles d'être rencontrées dans les réseaux de transport des eaux usées. Il sera composé d'une protection à base de mortier de ciment alumineux centrifugé. |  |
| 3.11.1 | fonte diam. 80 mm |  |
|  | le mètre linéaire : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.11.2 | fonte diam. 100 mm |  |
|  | le mètre linéaire : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.11.3 | fonte diam. 125 mm |  |
|  | le mètre linéaire : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.11.4 | fonte diam. 150 mm |  |
|  | le mètre linéaire : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.11.5 | fonte diam. 200 mm |  |
|  | le mètre linéaire : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.11.6 | fonte diam. 250 mm |  |
|  | le mètre linéaire : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.11.7 | fonte diam. 300 mm |  |
|  | le mètre linéaire : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.12 | PIECES DE RACCORDS FONTE |  |
|  | Les prix du mètre de tuyau sont portés aux prix 3.9.1 à 3.9.7 du présent bordereau par diamètre de canalisation. Fourniture et pose de pièces de raccords sur canalisations fonte type assainissement gravitaire, compris transport à pied d'oeuvre, bardage et mise en place. La fourniture de ces pièces de raccords sera payée d'après le tableau d'équivalence défini au CCTP, en mètres de tuyaux droits de diamètre correspondant. |  |
| 3.12.1 | Pièce de raccord fonte diam. 80 mm |  |
|  | le mètre linéaire : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.12.2 | Pièce de raccord fonte diam. 100 mm |  |
|  | le mètre linéaire : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.12.3 | Pièce de raccord fonte diam. 125 mm |  |
|  | le mètre linéaire : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.12.4 | Pièce de raccord fonte diam. 150 mm |  |
|  | le mètre linéaire : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.12.5 | Pièce de raccord fonte diam. 200 mm |  |
|  | le mètre linéaire : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.12.6 | Pièce de raccord fonte diam. 250 mm |  |
|  | le mètre linéaire : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.12.7 | Pièce de raccord fonte diam. 300 mm |  |
|  | le mètre linéaire : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.13 | RACCORDEMENT DE BRANCHEMENT |  |
| 3.13.1 | Raccordement sur évacuation |  |
|  | Ce prix rémunère le raccordement entre la sortie assainissement du particulier et la boite de branchement |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.14 | VENTOUSE |  |
|  | Fourniture et pose de ventouses assainissement, de type agréé par le maître d'ouvrage ou similaire, conforme aux normes en vigueur, y compris toutes fournitures et main d'oeuvre accessoires, le transport, la fourniture des boulons, la rondelle et la façon du joint. |  |
| 3.14.1 | Ventouse simple effet |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.14.2 | Ventouse 3 fonctions |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.15 | ROBINET-VANNE |  |
|  | Fourniture et pose de robinet-vanne à obturateur, de type agréé par le maître d'ouvrage et conforme aux normes en vigueur pour assainissement des eaux usées, - y compris le tube allonge et la bouche à clé à tête réhaussable carrée - y compris toutes fournitures, main d'oeuvre et accessoires, le transport, la fourniture des boulons, la rondelle et la façon du joint |  |
| 3.15.1 | Pour diam. 60 mm |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.15.2 | Pour diam. 80 mm |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.15.3 | pour diam. 100 mm |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.15.4 | Pour diam. 125 mm |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.15.5 | Pour diam. 150 mm |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.15.6 | Pour diam. 200 mm |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.15.7 | Pour diam. 250 mm |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.15.8 | Pour diam. 300 mm |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.15.9 | Pour diam. 400 mm |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.15 | CLAPET DE NEZ |  |
|  | Ce prix rémunère la fourniture pose et mise en oeuvre d'un clapet d'extrémité (de type clapet de nez) anti-retour en acier inoxydable ou préfabriqué polyester. Peinture 2 couches. Y compris toutes sujetions de réalisation des scellements en extrémité de conduite. |  |
| 3.16.1 | Diam. 160 mm |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.16.2 | Diam. 200 mm |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.16.3 | Diam. 250 mm |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.16.4 | Diam. 300 mm |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.16.5 | Diam. 400 mm |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 3.17 | SOUPAPE ANTI BELIER |  |
|  | Fourniture et pose de soupape antibélier pour réseau d'assainissement sous pression (assurant une protection contre les surpressions et dépression, les coups de bélier par évacuation instantanée des sur pressions), type agréé par le maître d'ouvrage et conforme aux normes en vigueur, y compris toutes fournitures et main d'oeuvre accessoires, le transport, la fourniture des boulons, la rondelle et la façon du joint. |  |
| 3.17.1 | Fourniture et pose soupapes anti bélier |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 4 | CHAPITRE IV - REGARDS |  |
|  | Les regards devront être adaptés au nombre de raccordement. (Une entrée par raccordement) |  |
| 4.1 | REGARD CIRCULAIRE EN BETON |  |
|  | Regard de visite sous chaussée, circulaire, préfabriqué, de diamètre 0,80 m ou 1,00 m, y compris surlargeur de terrassement, échelons en fer galvanisé de diamètre 22 mm, distants de 0,30 m, tampon fonte ductile, type Chaussée de résistance 400 kN, conforme à la norme NF. Ces regards seront à cunette déportée ou centrale en fonction de la configuration de pose. |  |
| 4.1.1 | Regard circulaire en béton diam. 0,80 m |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 4.1.2 | Regard circulaire en béton diam. 1,00 m |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 4.2 | SURPROFONDEUR DE REGARD CIRCULAIRE EN BETON |  |
|  | Plus-value aux prix n°4.1.1 à 4.1.2 pour profondeur supérieure à 1,30 m par décimètre en plus |  |
| 4.2.1 | Pour regard de 0,80 m |  |
|  | le décimètre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 4.2.2 | Pour regard de 1,00 m |  |
|  | le décimètre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 4.3 | REGARD CARRE EN BETON PREFA. |  |
|  | Regard de visite sous chaussée, carré, coulé sur place de 0,80 m x 0,80 m ou 1 m x 1 m d'épaisseur, y compris sur largeur de terrassement, échelons en fer galvanisé de diamètre 22 mm, distants de 0,30 m, tampon fonte ductile type chaussée de résistance 400 kN, posé sur cadre, ouverture 0,60 m jusqu'à une profondeur de 1,30 m mesurée au fil d'eau. |  |
| 4.3.1 | Regard 0,80 m x 0,80 m |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 4.3.2 | Regard 1,00 m x 1,00 m |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 4.4 | SURPROFONDEUR POUR REGARD CARRE EN BETON PREFA. |  |
|  | Plus-value aux prix n°4.3.1 et 4.3.2 pour profondeur supérieure à 1,30 m par décimètre en plus |  |
| 4.4.1 | Pour regard 0,80 m x 0,80 m |  |
|  | le décimètre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 4.4.2 | Pour regard 1,00 m x 1,00 m |  |
|  | le décimètre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 4.5 | REGARD POLYPROPYLENE |  |
|  | Fourniture et pose de regard P.P. ou PEHD de diamètre 600, 800 ou 1 000 mm ayant les caractéristiques suivantes : - les éléments rigides suporteront une charge ultime de 300 kN ou une charge d'épreuve de 120 kN, - les joints des emboitures seront montés en usine. Ce prix comprend le fond doublé et renforcé quel que soit sa forme, le nombre de réhausses nécessaires en fonction de la hauteur, les échelons distant de 0,30 m, la couronne béton de répartition et le tampon fonte ductile type chaussée de résistance 400 kN , y compris surlargeur de terrassement, jusqu'à une profondeur de 1,30 m, mesurée au fil d'eau. Une fois les remblais réalisés les regards seront stables à la pression de la nappe phréatique pour toute hauteur. Le cas échéant les regards seront lestés avec du béton dosé à 150kg/m3. Les regards devront résister à l'hydrogène sulfuré. Ces regards seront titulaires de la norme CSTBat ou NF. Ces regards ne seront posés que sur avis écrit du maître d'oeuvre, leur utilisation étant réservée lors de la présence de la nappe phréatique ou de contraintes de chantier particulières. |  |
| 4.5.1 | Regard circulaire en PEHD diam. 0,60 m |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 4.5.2 | Regard circulaire en PEHD diam. 0,80 m |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 4.5.3 | Regard circulaire en PEHD diam. 1,00 m |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 4.6 | SURPROFONDEUR POUR REGARD POLYPROPYLENE |  |
|  | Plus-value au prix n° 4.5.1 à 4.5.3 pour profondeur supérieure à 1,30 m par décimètre en plus |  |
| 4.6.1 | Pour regard de 0,60 m |  |
|  | le décimètre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 4.6.2 | Pour regard de 0,80 m |  |
|  | le décimètre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 4.6.3 | Pour regard de 1,00 m |  |
|  | le décimètre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 4.7 | TAMPON FONTE ARTICULE |  |
|  | Plus-value au prix 4.1.1, 4.1.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.5.1, 4.5.2 et 4.5.3, pour tampon fonte ductile articulé sous chaussée KN 400 Ce tampon devra être gravé "EAUX USEES" lorsqu'il est mis en oeuvre sur des réseaux d'assainissement d'eaux usées. |  |
| 4.7.1 | Tampon type chaussée lourde |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 4.7.2 | Tampon type chaussée normale |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 4.8 | BOITE DE BRANCHEMENT ronde ou carré |  |
|  | Fourniture et pose d'une boite de branchement à passage direct y compris réhausse et toutes pièces annexes de raccordement, en PVC avec tampon fonte et cadre type hydraulique 0, 40 m x 0, 40 m pour les caisse D315, avec tampon fonte et cadre type hydraulique 0, 50 m x 0, 50 m pour les caisses D400, tampon scellé au béton et ouvrage circulable : |  |
| 4.8.1 | D= 315 mm jusqu'à 0,8 m prof. |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 4.8.2 | D= 315 mm de 0,8 m à 1,5 m prof. l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 4.8.3 | D= 315 mm de au-delà de 1,50 m de prof. l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 4.8.4 | D= 400 mm jusqu'à 0,8 m prof. |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 4.8.5 | D = 400 mm de 0,8 m à 1,50 m de prof. |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 4.8.6 | D = 400 mm au-delà de 1,50 m de prof. |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 4.8.7 | Plus value pour clapet anti-retour |  |
|  | Plus value aux prix 4.8.1 et 4.8.2 pour mise en oeuvre d'une boite de branchement diam. 315 ou 400 mm avec clapet anti retour intégré, simple battant, Y compris toutes suggestions de fourniture et de pose. |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 5 | CHAPITRE V - TRAVAUX DE MACONNERIES |  |
| 5.1 | BETON ORDINAIRE |  |
|  | Maçonnerie de béton ordinaire dosé à 250 kg, mise en oeuvre en fondation ou en élévation, y compris banchage ou coffrage droit ou courbe, les étais, échaffaudage et ragrément après décoffrage, le mètre cube mesuré exclusivement au volume réel mis en oeuvre. |  |
| 5.1.1 | dosé à 250 kg/m3 |  |
|  | le mètre cube : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 5.2 | BETON ARME |  |
|  | Maçonnerie de béton armé pour petits ouvrages au dosage de 400 kg de ciment 250/315, mise en oeuvre en fondation ou en élévation, pour parois, dalles, nervures, piliers, etc.., y compris la fourniture et la mise en place d'armatures en acier doux, à raison de 80 kg par mètre cube de béton, les coffrages droits ou courbes, le ragrément après décoffrage, le mètre cube mesuré exclusivement au volume réel mis en oeuvre. |  |
| 5.2.1 | dosé à 350 kg/m3 |  |
|  | le mètre cube : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 5.3 | TRAVERSEE DE MUR |  |
|  | Traversée de mur ou de voûte de cave, comprenant le percement, la réfection en pierre ou en béton, coffrage, étaiement, si nécessaire mise en place d'un tube protecteur en acier pour la canalisation d'assainissement, et toutes sujétions. |  |
| 5.3.1 | traversée de mur ou voûte |  |
|  | le mètre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 5.4 | REMISE A LA COTE OUVRAGES EXISTANTS |  |
|  | Remise à la cote des ouvrages existants tels que les regards de visite d'assainissement Ø 800 mm à Ø 1200 mm ou carrés de dimensions équivalentes, comprenant : - l'installation de chantier, l'amenée et le repli de tout le matériel et engins de chantier nécessaires à la réalisation des travaux de remise à la cote, - la mise en place de la signalisation nécessaire en fonction des prescriptions techniques données par les autorités compétentes (panneaux de signalisation, déviation, feux par alternat, plots), - la mise en sécurité du chantier pendant les heures non travaillées (nuits et week end), - la recherche de l'ouvrage à remettre à la cote, les fouilles si nécessaire, les évacuation en décharge, - le sciage de chaussée de toute nature autour de l'ouvrage et les terrassements au dessus de l'ouvrage - la dépose et la repose des dispositifs de fermeture des ouvrages, - les remblaiements par couches compactées et les réfections de voirie avec les matériaux données dans les autorisation de voiries correspondantes (grave calibré 0/31.5, grave ciment, enrobé, bicouche, voirie empierrée... ) - la mise à la hauteur suivant nivellement, tous les coffrages nécessaires, l'ajout de rehausses béton armé si nécessaire, la mise en place d'une dalle supérieure béton si nécessaire, le tout doit être circulable et le béton utilisé doit être à séchage rapide ; - la fourniture et la mise en oeuvre de béton à séchage rapide pour le calage à la cote et les scellages des cadres de dispositifs de fermeture d'ouvrages, tampons, scellement - les réfections de voirie à l'identique autour de l'ouvrage au cas où ci-celle ci ait été dégradée lors des travaux de remise à la cote, - les finitions et les lissages de béton, - le nettoyage de chantier, - toutes sujétions. |  |
| 5.4.1 | Sur RD ou RN - profondeur <20 cm |  |
|  | Remise à la cote sous chaussée départementale ou route nationale sur une profondeur inférieure ou égale à 20 cm avec béton fibré à prise rapide et toutes sujétions |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 5.4.2 | Sur RD ou RN - profondeur >20 cm et <=40 c |  |
|  | Remise à la cote sous chaussée départementale ou route nationale sur une profondeur supérieure à 20 cm et inférieure ou égale à 40 cm y compris, si nécessaire, mise en place d'éléments préfabriqués de réhausse en béton armé, mise en place d'1 dalle supérieure en béton armé pour réhaussement, avec béton fibré à prise rapide permettant la remise en circulation le jour même et outes sujétions |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 5.4.3 | Sur RD ou RN - profondeur > 40 cm |  |
|  | Remise à la cote sous chaussée départementale ou route nationale sur une profondeur supérieure à 40 cm et inférieure ou égal à 1 m y compris mise en place d'éléments de réhausses préfabriquées en béton armé , d'une dalle supérieure en béton armé pour réhaussement, avec béton fibré à prise rapide permettant la remise en circulation le jour même et toutes sujétions. |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 5.4.4 | Sur voie communale - profondeur <20 cm |  |
|  | Remise à la cote sous chaussée communale sur une profondeur inférieure ou égale à 20 cm avec béton fibré à prise rapide permettant la remise en circulation le jour même et toutes sujétions |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 5.4.5 | Sur voie communale - profondeur >20 cm et <=40 cm |  |
|  | Remise à la cote sous chaussée communale sur une profondeur supérieure à 20 cm et inférieure ou égal à 40 cm, y compris si nécessaire mise en place d'éléments préfabriqué de réhausse en béton armé, mise en place d'1 dalle supérieure en béton armé pour réhaussement, avec béton fibré à prise rapide permettant la remise en circulation le jour même et toutes sujétions. |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 5.4.6 | Sur voie communale - profondeur >40 cm |  |
|  | Remise à la cote sous chaussée communale sur une profondeur supérieure à 40 cm et inférieure ou égal à 1 m y compris mise en place d'éléments de réhausses préfabriquées en béton armé , d'une dalle supérieure en béton armé pour rehaussement, avec béton fibré à prise rapide permettant la remise en circulation le jour même et toutes sujétions. |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 5.4.7 | Hors voirie - profondeur <20 cm |  |
|  | Remise à la cote hors voirie (trottoir, place, terrain privé...) sur une profondeur inférieure ou égale à 20 cm avec béton fibré à prise rapide permettant la remise en circulation le jour même et toutes sujétions |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 5.4.8 | Hors voirie - profondeur >20 cm et <=40 cm |  |
|  | Remise à la cote hors voirie (trottoir, place, terrain privé...) sur une profondeur supérieure à 20 cm et inférieure ou égal à 40 cm, y compris si nécessaire mise en place d'éléments préfabriqué de réhausse en béton armé, mise en place d'1 dalle supérieure en béton armé pour rehaussement, avec béton fibré à prise rapide permettant la remise en circulation le jour même et toutes sujétions. |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 5.4.9 | Hors voirie - profondeur >40 cm |  |
|  | Remise à la cote hors voirie (trottoir, place, terrain privé...) sur une profondeur supérieure à 40 cm et inférieure ou égal à 1 m y compris mise en place d'éléments de réhausses préfabriquées en béton armé , d'une dalle supérieure en béton armé pour rehaussement, avec béton fibré à prise rapide permettant la remise en circulation le jour même et toutes sujétions. |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 5.5 | ENDUIT TALOCHE |  |
|  | Enduit taloché de 0,02 m d'épaisseur, au mortier de ciment mis en oeuvre à toute hauteur, y compris les arrondis d'angles et tous frais d'échafaudages, dosé à 400 kg. |  |
| 5.5.1 | épaisseur 0,02 m |  |
|  | le mètre carré : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 5.6 | PERCEMENT DE REGARD |  |
|  | Percement de regard existant pour raccordement de canalisation réalisé à l'aide d'une carotteuse, y compris fourniture et pose du joint d'étanchéité sur la paroi. |  |
| 5.6.1 | dans la paroi |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 5.6.2 | dans la cunette |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 5.7 | TRAVERSEE EN ELEVATION |  |
|  | Plus value aux prix 3.7.1 à 3.7.4 et 3.9.1 à 3.9.7 pour traversée de pont en élévation par conduites en fonte pour toute longueur Ce prix rémunère : - les percements de la maçonnerie des culées de pont, - la mise en place d'échafaudage ou l'emploi de nacelle, - la fourniture, le scellement de consoles en acier avec collier de fixation, à raison d'une console par 2 mètres de conduite. Ces consoles seront revêtues d'une peinture polyuréthane (2 couches) et seront pourvues de cales et de bandes de protection en élastomère, - la remise en état à l'identique de la maçonnerie de l'ouvrage d'art, - la fourniture et la pose de canalisations - toutes les sujétions de fourniture et de main d'oeuvre. |  |
| 5.7.1 | Diamètre <=200 mm |  |
|  | le mètre linéaire : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 5.7.2 | Diamètre >200 mm |  |
|  | le mètre linéaire : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 6 | CHAPITRE VI - REFECTION DE VOIRIE |  |
| 6.1 | REFECTION DE CHAUSSEES Entretien de la réfection provisoire de la chaussée avec les matériaux mis en dépôt (y compris reprise et transport de ceux-ci) et son entretien jusqu'à la réfection définitive, |  |
|  | Réfection définitive de chaussées revêtues, aux emplacements des tranchées exécutées pour la pose de conduite d’assainissement. Les travaux de préparation comprendront : - le décapage de la partie dégradée sur 0,20 m d'épaisseur non compris l'épaisseur du revêtement en enrobé, l'enlèvement des déblais et le compactage de la forme d'encaissement, - le réglage et le nivellement du fond de forme, - la fourniture et la mise en place de grave concassée calibrée 0/315 à raison de 0,1 m3 par m2 comprenant le compactage hydraulique de cette grave. - la fourniture et l'épandage d'une couche d'imprégnation et d'accrochage pour tous travaux de réfection de chaussée en bi-couche ou en enrobé, La reconstitution du revêtement comprendra : - pour les chaussées empierrées cette réfection se limitera à la grave calibrée 0/315 mise en oeuvre en préparation après autorisation du maître d'oeuvre. Epaisseur 0,10 m. - pour les chaussées en bi-couche : La fourniture et l'épandage de 3,5 kg au m2 en deux couches : - la première couche à 2 kg au m2 avec 6 litres de gravillon concassé 6/10, - la seconde couche à 1,5 kg au m2 avec 14 litres de gravillon concassé 4/6, - le cylindrage de chaque couche - le balayage de la chaussée après application des gravillon - pour les chaussées en enrobés denses : - La fourniture et la mise en oeuvre de matériaux enrobés sur une épaisseur identique au revêtement existant (minimum de 6 cm), - Le cylindrage des enrobés, - La fermeture des joints Le mètre carré de surface traitée pour les chaussées : |  |
| 6.1.1 | Empierrées |  |
|  | le mètre carré : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 6.1.2 | Enrobés provisoires à froid ép. 4 cm |  |
|  | Epaisseur 4 cm |  |
|  | le mètre carré : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 6.1.3 | Goudronnées |  |
|  | Imprégnation – bi-couche |  |
|  | le mètre carré : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 6.1.4 | Enrobés denses ép 6 cm |  |
|  | le mètre carré : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 6.1.5 | Enrobés denses ép 8 cm |  |
|  | le mètre carré : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 6.2 | COUCHE D'IMPREGNATION ET D'ACCROCHAGE |  |
|  | Fourniture et mise en place sur tranchée compactée d'une couche d'imprégnation ou d'accrochage à raison de 1.500 kg/m² et de 6 litres de gravillon grains de riz, cylindrage et arrosage, y compris l'enlèvement des déblais éventuels et l'entretien jusqu'à la réception définitive des travaux. |  |
| 6.2.1 | Couche d'accrochage |  |
|  | le mètre carré : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 6.2.2 | Couche d'imprégnation |  |
|  | le mètre carré : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 6.3 | ELEMENTS DE VOIRIE |  |
| 6.3.1 | Repose de pavés ou dalles |  |
|  | Pavage ou dallage en matériaux de béton coloré, ciment gris ou pierres naturelles, comprenant : - la repose des pavés ou dalles stokés ou fournis par le maître d'ouvrage (la dépose sera payée dans le prix 2.1.1) - la fourniture de tous les matériaux nécessaires à la repose, le matériel et la main d'oeuvre, - la mise en oeuvre du mélange sable ciment, - le lit de pose et les jointements au sable, - les protections nécessaires au déchargement des pavés sur sable ou plattelage, triage, le décrottage éventuel, la refente, la retaille, l'apport d'eau nécessaire à la pose, le damage et le cylindrage, le garnissage des joints, - toutes sujétions pour petites parties, appareillage de pose décidés par le maître d'oeuvre, assemblage des couleurs , dévers, façon de caniveau ou d'entrée charretière, alignement en bordure etc... - toutes les opérations de transport, de préparation du périmètre de la surface à revêtir, toutes vérifications après six mois et toutes reprises consécutives |  |
|  | le mètre carré : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 6.3.2 | Plus value pour fourniture des pavés ou dalles |  |
|  | Plus value au prix 6.3.1 pour fourniture des pavés ou dalles |  |
|  | le mètre carré : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 6.4 | BETON DESACTIVE |  |
|  | Réalisation de revêtements en béton désactivé coloré ou non, dosé à 350 kg/m3 de ciment, y compris toutes opérations de préparation du périmètre de la surface à revêtir (béton de propreté). Agrégats et couleur du ciments - y compris ferraillage si nécessaire - y compris toutes sujétions de pose, en accord avec le maître d'oeuvre. |  |
| 6.4.1 | Surface < 20 m² |  |
|  | le mètre carré : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 6.4.2 | Surface > 20 m² |  |
|  | le mètre carré : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 6.5 | SCARIFICATION DES VOIRIES |  |
|  | Démolition, scarification et décapage des voiries existantes, avec évacuation des déblais, transport et mise en décharge, rémunérée au m2 de voirie traitée, sans plus-value pour mise à part des fontes de voirie récupérées, travail à la main autour des ouvrages, seuils et regards ou travail en milieu urbain. |  |
| 6.5.1 | Jusqu'à 0.10 m d'épaisseur |  |
|  | le mètre carré : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 6.5.2 | Jusqu'à 0.20 m d'épaisseur |  |
|  | le mètre carré : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 6.6 | BETON |  |
|  | Béton ou grave, ciment pour réfection de route, traversées de C.D. ou R.N. |  |
| 6.6.1 | Béton ou grave dosé à 100kg/m3 |  |
|  | le mètre cube : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 7 | CHAPITRE VII - REHABILITATION DU RESEAU par chemisage continu ou manchette |  |
| 7.1 | Installation de chantier |  |
|  | Ce prix rémunère : - l'amené et le repli du matériel, - la mise en place et le maintien durant la durée des travaux de la signalisation de chantier conformément aux autorisations de voirie délivrées par les autorités compétentes et à la règlementation en vigueur, - la prise en compte des règles de sécurité en matière de chantier situés dans l'emprise des voiries publiques ou privées, - la signalisation de chantier, - la dérivation et le pompage des effluents - y compris toutes sujetions |  |
|  | le forfait : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 7.2 | VERIFICATION DE L'ETAT D'ACCUEIL |  |
|  | Ce prix rémunère la prise en charge du chantier et la vérification de l'état initial. |  |
| 7.2.1 | Hydrocurage |  |
|  | Ce prix comprend : l'opération de curage avec utilisation du procédé hydrodynamique du procédé de tringlage quelle que soit la proportion d'éléments non pompables ou de boues suffisamment dures. la remontée des matériaux non pompables, le pompage proprement dit, l'évacuation aux décharges des matériaux pompés ou non, la fourniture d'eau nécessaire au pompage, la mise en oeuvre des barrages pour retenir les effluents toutes sujetions d'accès aux regards ou de présence d'effluents en provenance des branchements. |  |
|  | le mètre linéaire : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 7.2.2 | Passage caméra |  |
|  | Contrôle de réseau par passage caméra. Epreuve. Remise du DVD et de 2 exemplaires d'un rapport avec photographies des anomalies et commentaires. |  |
|  | le mètre linéaire : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 7.3 | FRAISAGE |  |
| 7.3.1 | D'obstacles divers |  |
|  | Ce prix rémunère : Le fraisage proprement dit d'obstacles divers tels que dépôts, graisse, mortier, racines, radicelles, décalages... |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 7.3.2 | Branchement pénétrant Ø150 à 200 mm |  |
|  | Ce prix rémunère : Le fraisage proprement dit d'un branchement pénétrant dans le collecteur principal, et ceci qu'elle que soit sa nature. |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 7.3.3 | Branchement pénétrant Ø 250 à 300 mm |  |
|  | Ce prix comprend le fraisage proprement dit d'un branchement pénétrant dans le collecteur principal, et ceci quelle que soit sa nature. |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 7.4 | ROBOT MULTIFONCTION |  |
|  | Ce prix comprend - la réparation à l'aide d'un robot multifonction de la liaison canalisation-branchement par injection de résine époxy quel que soit le diamètre de la canalisation et du branchement, y compris la fourniture de résine époxy, - le cas échéant la réouverture du branchement après la pose d'une manchette ou d'une gaine structurante. |  |
| 7.4.1 | La réparation |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 7.5 | CHEMISAGE CONTINU |  |
|  | Ce prix rémunère : la pose et la fourniture proprement dite de gaine structurante, y compris tous les transports à pieds d'œuvre et la réalisation du rapport de contrôle qualité pour chaque tronçon (ITV ou contrôle visuel). |  |
| 7.5.1 | Gaine structurante Ø 200 mm |  |
|  | le mètre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 7.5.2 | Gaine structurante Ø 300 mm |  |
|  | le mètre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 7.6 | MANCHETTE POUR CHEMISAGE PARTIEL |  |
|  | Ce prix rémunère : La fourniture et la mise en oeuvre d'une manchette structurante de longueur 0,5 m y compris tous les transports à pieds d'œuvre et la réalisation du rapport de contrôle qualité pour chaque tronçon (ITV ou contrôle visuel). |  |
| 7.6.1 | La manchette de Ø 150 mm |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 7.6.2 | La manchette de Ø 200 mm |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 7.6.3 | La manchette de Ø 300 mm |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 7.7 | TEST SANS INJECTION |  |
| 7.7.1 | Sur canalisation de diamètre 150 à 300 mm inclus |  |
|  | Ce prix rémunère le test d'étanchéité (non suivi d'injection) de joint, fissure circulaire ou perforation |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 7.7.2 | Sur branchement dans une canalisation de diamètre 150 à 300 mm inclu |  |
|  | Ce prix rémunère le test d'étanchéité (non suivi d'injection) de la liaison tuyau- branchement de diamètre inférieur ou égal à 300 mm avec canalisation principale. |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 7.8 | TEST SUIVI D'INJECTION |  |
|  | Ce prix rémunère le test d'étanchéité (suivi d'injection) de joint, fissure circulaire ou perforation, y compris la fourniture de produit d'étanchement. |  |
| 7.8.1 | Sur canalisation de diamètre 150 à 300 mm inclus |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 7.8.2 | Sur branchement dans une canalisation de diamètre 150 à 300 mm inclus |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 7.9 | ETANCHEMENT DE REGARD |  |
|  | Ce prix rémunère : L'étanchement de regard par injection de résine, y compris la fourniture du produit utilisé. |  |
| 7.9.1 | Cheminée |  |
|  | Ce prix rémunère l'étanchement de cheminée de regard par injection, y compris la fourniture de produit et la réalisation du rapport de contrôle qualité |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 7.9.2 | Liaison canalisation / regard |  |
|  | Ce prix rémunère l'étanchement de la liaison du regard avec canalisation par injection, y compris la fourniture du produit la réalisation du rapport de contrôle qualité |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 8 | CHAPITRE VIII - TRAVAUX DIVERS |  |
| 8.1 | POSTE DE RELEVEMENT PREFA. |  |
|  | Fourniture et installation d'un poste de relèvement préfabriqué, en résine polyester conformes au normes en vigueur et au cahier des charges du fermier du maître d'ouvrage (dont la hauteur maxi de cuves = 3 mètres, + rehausse hors sol de 1 mètre de haut), intégrant toutes les prescriptions de l'ordre de service., y compris : - les terrassements avec utilisation d'un blindage si nécessaire - le remblaiement avec lestage au béton si nécessaire, lit de pose en grain de riz, remblaiement total en grave calibrée 0/31.5, compactage des couches tous les 0.2 m. - prestations valables pour les prix 8.3 "Réhausse pour poste", - la création si nécessaire d'un puisard à côté de la cuves des pompes. - les équipements électromécaniques comprenant : - 2 groupes électropompes à roue adaptée dont les caractéristiques sont spécifiés dans l'ordre de service - la robinetterie ( diamètre, pression ...) devra être adaptée en fonction du type de pompe choisie et comprendra un ballon anti-bélier - 1 armoire de commande électrique étanche, extérieure à double porte, comprenant 2 compteurs horaires, 2 ampèremètres, 2 voltmètres, 1 commutateur, relais inversion de phase, un équipement automatique de nettoyage agréé par le maître d'ouvrage et conforme aux normes en vigueur en 24 volts, ainsi qu'un système de transmission d'information agréé par le maître d'ouvrage et conforme aux normes en vigueur. - 1 potence avec ses supports - 1 palan supportant au minimum 500 kg de charge. - les terrassement et épuisement d'eaux éventuels et toutes sujétions - 1 clôture couleur verte en panneaux rigides (H : 2 ml L : 50ml) et portillon d'accès couleur verte avec en incrustation le logo de la communauté de communes (H : 2 ml , largeur = 1.5 m) - 1 dalle de propreté Béton armé 350 kg/m3 surélévation mini = 0.1m / TN voirie, sur toute l'aire de la parcelle de la communauté de commune avec aménagement d'une place de parking devant le portillon. - un branchement d'eau et une aire de lavage de 2 m² - les essais et le raccordement au réseau basse tension. - le départ (raccordements, terrassements et prestations nécessaires) de la canalisation de refoulement de diamètre adapté hors de l'espace clôturé, équipé d'une vanne de sectionnement sous regard circulable. - les réhausses supplémentaires seront payées aux prix 8.3.1 à 8.3.4 -Toutes sujétions |  |
| 8.1.1 | Poste n°1 |  |
|  | Poste de refoulement équipés de pompes pour un débit compris entre 0 et 10 m3/h ; diamètre cuve Ø 1000 à 1200 mm |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 8.1.2 | Poste n°2 |  |
|  | Poste de refoulement équipé de pompes pour un débit compris entre 10 et 20 m3/h; diamètre cuve Ø 1200 à 1500 mm |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 8.1.3 | Poste n°3 |  |
|  | Poste de refoulement équipé de pompes pour un débit compris entre 20 et 30 m3/h; diamètre cuve Ø 1500 à 2000 mm |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 8.1.4 | Poste n°4 |  |
|  | Poste de refoulement équipé de pompes pour un débit compris entre 30 et 50 m3/h ; diamètre cuve Ø 2000 mm |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 8.2 | REHAUSSE POUR POSTE |  |
|  | Fourniture et installation d'un poste de relèvement préfabriqué, en résine polyester; terrassement et remblaiement compris |  |
| 8.2.1 | Poste n°1 |  |
|  | le décimètre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 8.2.2 | Poste n°2 |  |
|  | le décimètre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 8.2.3 | Poste n°3 |  |
|  | le décimètre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 8.2.4 | Poste n°4 |  |
|  | le décimètre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 8.3 | RESEAUX SECS |  |
|  | Fourniture et mise en oeuvre de gaine annelée à enterrer en PE, intérieur lisse avec tire fil, - y compris dispositif avertisseur |  |
| 8.3.1 | Gaine diam ext. <= 63 mm |  |
|  | le mètre linéaire : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 8.3.2 | Gaine diam ext. > 63mm |  |
|  | Fourniture et mise en oeuvre de gaime annelée à enterrer en PE, intérieur lisse avec tire fil, - y compris dispositif avertisseur |  |
|  | le mètre linéaire : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 8.4 | CHAMBRE DE TIRAGE |  |
|  | Fourniture et mise en oeuvre de chambre de tirage en béton armé, avec radier, y tampon fonte de résistance 250 kN et cadre, conformes à la norme NF, y compris toutes suggestions de fournitures et de main d'oeuvre |  |
| 8.4.1 | Chambre de tirage L0T |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 8.4.2 | Chambre de tirage L1T |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 8.4.3 | Plus value pour tampon fonte 400 kN |  |
|  | y compris cadre |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 9 | CHAPITRE IX - DOSSIERS DE RECOLEMENT |  |
|  | Les dossiers de récolement seront établis en 2 exemplaires papier et 1 format informatique calé en X,Y et Z (DWG) avec fonds cadastral. Dans le cadre de la nouvelle réglementation « construire sans détruire », l’entrepreneur devra réaliser un récolement des ouvrages neufs en classe A (canalisations et branchements), soit avec une incertitude inférieure ou égale à 40 cm : Ils devront obligatoirement comporter : A : 1 plan de situation à l'échelle 1/5000 à 1/25000 B : 1 plan détaillé à l'échelle 1/200 à 1/500 C : Croquis détaillés des points particuliers (chutes dans regard ....) Ces documents devrons également comporter les renseignements suivant : Dans le cartouche : 1 : Maître d'ouvrage 2 : Maître d'œuvre 3 : Noms de financeurs 3 : Nom de l'entreprise qui a effectué les travaux 4 : Nom de l'entreprise qui a réalisé le récolement 5 : Titre exact de l'opération et adresse exacte des travaux 6 : Date de commencement et de fin des travaux 7 : Echelle des documents 8 : Nord géographique 9 : Coordonnées X, Y et Z des regards et branchements 10 : Légende détaillée Sur les plans : 1 : Raccordement aux réseaux existants 2 : Diamètre des conduites 3 : Matériaux des conduites 4 : Branchements 5 : Croquis de détails et caractéristiques des points particuliers (chute, coudage, ...) 6 : Triangulation des regards et branchements par rapport à des points fixes 7 : Diamètre, matériaux, Z terrain et Fe, des regards et des branchements: |  |
| 9.1 | le km de canalisation |  |
|  | le kilomètre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 9.2 | Par branchement et ouvrage |  |
|  | l'unité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

Fait à	, le

Cachet et signature (précédé de la mention manuscrite «lu et approuvé»)